臺南市公共工程自主管理辦法

一、對象：本辦法主要適用對象為正值施工前期（主要施做項目為土方工程，包含整地、擋土、佈樁、開挖）之一、二級工程，本辦法辦理初期將以本市轄區內公共工程優先試辦對象。

二、自主管理項目

本辦法所規範之自主管理項目主要包含下列幾項：

- 依照營建工程空氣污染防制設施管理辦法之規定採行相關防制錯施

- 施工機具油品自主管理

- 進出工地車輛排煙管制

- 營建工地周邊道路洗掃認養及環境維護管理

- 營建工地廢棄物（含廢棄土方）追蹤管制

- 契約中增列與承包廠商間之管理規範

針對各項目之相關內容說明如下：

1.依照營建工程空氣污染防制設施管理辦法之規定採行相關防制措施

依據「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」之規定，營建工地應設置適當之防制措施，由業主定期（建議每週1~2次）依管理辦法自行查核是否落實執行，並將查核紀錄造冊備查。

2.施工機具油品自主管理

業主與廠商簽訂合約時應於合約中明訂廠商所使用之施工機具及車輛應使用合格油品，並提供業主相關證明資料（如廠商與加油站簽約資料或合格油品購油證明）。業主於契約中應增列如廠商使用非法油品致使業主遭受處份時，業主得向廠商處以罰鍰並要求改善。

3.進出車輛排煙管制

進出工地之柴油車輛應由廠商主動造冊並提供業主核可，資料中應包含車輛車號及車主姓名等基本資料。

在業主取得車輛名單後，由業主函文通知車輛於一定期限內需至台南市環保局柴油車排煙檢測站進行排煙檢測，副本則行文環保局排煙檢測站備查。排煙檢測站則依據函文內容，接受上述車輛自行到檢。經檢測合格者則發給辨識標籤以供通行；檢測不合格者不予處份，但應於一週內改善複驗。

所有檢測合格車輛應檢具排煙檢測結果表影本予業主造冊以備查核之用。

4.營建工地周邊道路洗掃認養及環境維護管理

認養範圍原則上建議以工地出入口左右各100公尺（實際認養範圍則依各工程實際情形決定），定期以水車或人工方式清理街道兩旁、人行道、停車邊之垃圾及污泥，並加強工區周遭排水溝淤泥的清除工作。原則上每日洗掃2次，雨天則停止洗掃。工地每日洗掃情形應確實填寫紀錄並拍照留存，並製作道路認養告示牌，以供環保局查核。

5.營建工地廢棄物（含廢棄土方）追蹤管制

符合公告列管資格之工地應填報廢棄物清理計畫書送環保局審核，並依規定妥善貯存清除處理產生之廢棄物。

營建工程所產生之剩餘土石方應依規定於產生前申報「營建工程剩餘土石方處理計畫」送交主管機關核可，工程單位應每月上網查核承包廠商是否確實上網申報已出土剩餘土石方流向、來源、種類及數量，並不定期辦理剩餘土石方流向管制之抽查作業。

發現承包廠商違規棄置營建剩餘土方或廢棄物者，應依廢棄物清理法相關規定處罰。

6.契約中增列與承包廠商間之管理規範

於採購契約範本「施工-環境保護」章節納入加重處罰違反「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」、營建機具或施工車輛使用非法油品及強制執行工地周邊道路認養條文，並自97年1月1日起開始施行。

三、環保局查核項目

環保局針對自主管理辦法的各項管理項目採取定期或不定期查核方式，以確保工地確實依照相關規定辦理，其主要查核項目說明如下：

- 管理辦法查核：原則上每月針對工地進行一次管理辦法查核，除民眾陳情外不主動進行稽查，查核重點除各項防制設施之設置情形外，另外針對工區的污染行為加強查核作業。

- TSP及油品檢測作業：於自主管理期間進行TSP及工地營建機具油品檢測各一次，對於檢測結果不合格之工地則再行檢測一次，如仍不合格則取消自主管理資格並進行處份。

- 進出工地柴油車輛管制：要求工地列管進出工地之柴油車輛，並要求車輛主動至動力計排煙檢測站進行排煙檢測作業，並將檢測結果造冊以備查核。

- 工地土方或廢棄物清運查核：由環保局不定期追蹤清運車輛是否依規定覆蓋及是否有污染路面行為，並依申請路線查核是否屬實，以避免有土方或廢棄物任意棄置情形。

- 週遭道路清淨程度查核：依照工地申報之洗掃道路不定期進行查核並每月收取工地道路洗掃紀錄，如有清洗不確實者以致汙染路面者則要求工地立即改善，如若再犯則依法處份。

- 民眾陳情情形：工地如經民眾陳情並查核屬實達3次者，則取消工地自主管理資格。

四、優良單位獎勵

針對自主管理績效優良之工地建議環保局頒給優良工地以資表揚。

五、相關表單

1、自主管理同意書

2、每日自主查核表

3、合法油品使用證明單

4、列管柴油車輛排氣檢驗合格證明

5、每月道路洗掃紀錄